| Наименование работ | Показатели качества, контролируемые при сертификации | Обозначение технических нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
|  |  | на производство работ | на методы испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заполнение оконных и дверных проемов |
| Заполнение оконных проемов | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.3.5 | СТБ 1484-2004, п. 6.3 |
|  | Расстояние между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223, п. 8.3.9 | СТБ 1476-2004, п.4.5 |
|  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.6.7 | СТБ 1484-2004, п. 6.7 |
|  | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.6.7 | СТБ 1484-2004, п. 6.7 |
|  | Величина напуска отливов на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.5.10 | СТБ 1484-2004, п. 6.8 |
|  | Величина уклона отливов | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.5.10 | СТБ 1484-2004, п. 6.8 |
| Заполнение дверных проемов | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.3.5 | СТБ 1484-2004, п.6.3 |
|  | Расстояние между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223, п. 8.3.9 | СТБ 1476-2004, п.4.5 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |
| Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.5 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694- 2001 |
|  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.6 | СТБ 1684-2006, п. 6.5 |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.8 | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |
|  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.7 | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 6.7, 6.8, 6.9 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.10 | СТБ 1684-2006, п. 6.5 |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.13 | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |
|  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.14 | СТБ 1684-2006, п. 6.11 |
| Покрытия гуммировочные | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.1 | СТБ 1684-2006, п. 7.2 |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.2 | СТБ 1684-2006, п. 7.6 |
|  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.3 | СТБ 1684-2006, п. 7.8 |
|  | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.4 | СТБ 1684-2006, п. 7.9 |
| Металлизационные, комбинированные металлизационные покрытия | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 9.5, 9.6 | СТБ 1684-2006, п. 8.3 |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 9.8, табл. 5 | СТБ 1684-2006, п. 8.4 |
|  | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 9.7 | СТБ 1684-2006, п. 8.5 |
| Оклеечные покрытия | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 8.17 | СТБ 1684-2006, п. 10.11 |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 8.17 | СТБ 1684-2006, п. 10.12 |
| Облицовочные и футеровочные покрытия | Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 10.8, 10.9 табл. 6 и 7, п. 10.19 | СТБ 1684-2006, п. 11.7 |
|  | Полнота заполнения и размеры швов | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.18 | СТБ 1684-2006, п. 11.8 |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.18 | СТБ 1684-2006, п. 11.12 |
|  | Ровность покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.20 | СТБ 1684-2006, п. 11.13 |
|  | Величина перепада между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.21 | СТБ 1684-2006, п. 11.14 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |
| Сооружение земляного полотна | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 6.10 | СТБ 1685-2006, п.5.7 |
| Установка бортового камня | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.3 |
|  | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.4 |
|  | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005, п.4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.5 |
| Укладка плит | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.1 |
|  | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.2 |
|  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.3 |
|  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м) | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.5 |
|  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.6 |
| Устройство изоляционных покрытий |
| Устройство гидроизоляции из рулонных материа лов | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.12 | СТБ 1846-2008, п. 7.7 |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.13 | СТБ 1846-2008, п. 7.8 |
| Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.4 | СТБ 1846-2008, п. 8.4 |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.11 | СТБ 1846-2008, п. 8.6 |
|  | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.9 | СТБ 1846-2008, п. 8.7 |
| Устройство гидроизоляции из металлических листов | Внешний вид сварных швов | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.4 | СТБ 1846-2008, п. 10.3 |
|  | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.5 | СТБ 1846-2008, п. 10.4 |
| Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.2 | СТБ 1846-2008, п. 9.2 |
|  | Отклонение поверхности гидроизоляции от: вертикальности, горизонтальности, заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.9 | СТБ 1846-2008, п.п. 9.6, 9.7, 9.8 |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.11 | СТБ 1846-2008, п. 9.10 |
| Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45-5.08-75-2007, п.п. 9.1, 9.2, 9.3 | СТБ 1846-2008, п. 11.5 |
|  | Сцепление листовых материалов с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 9.8 | СТБ 1846-2008, п. 11.6 |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 9.5 | СТБ 1846-2008, п. 11.10 |
| Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.5 | СТБ 1846-2008, п. 17.4 |
|  | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от: заданного уклона, вертикальности, горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.11 | СТБ 1846-2008, п.п. 17.10, 17.11, 17.12 |
|  | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.10 | СТБ 1846-2008, п. 17.13 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |
| Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного и армирующего слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2032-2010, п. 7.5 |
|  | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010, п. 7.7 |
|  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2032-2010, п. 8.4 | СТБ 2032-2010, п. 8.4 |
| Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2088-2010, п. 7.4 |
|  | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010, п. 7.6 |
|  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2088-2010, п. 8.2 | СТБ 2088-2010, п. 8.2 |
|  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010, п. 8.3 |
|  | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2088-2010, п. 8.7 |
| Работы по устройству вентилируемых систем утепления | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 7.3 |
|  | Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2034-2010, п. 7.6 |
|  | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 7.7 |
|  | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.1 |
|  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.2 |
|  | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.3 |
|  | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.4 |
|  | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.8 |
|  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2034-2010, п. 8.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.9 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений |
| Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода водоснабжения | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2012, п. 11.1 | СТБ 2072-2010, п. 15 |
|  | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода канализации | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2012, п. 11.1 | СТБ 2072-2010, п. 16 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | Глубина заложения фундаментов | СТБ 1164.1-2009, п. 6.4 | СТБ 1164.1-2009, п. 6.4 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов | Плотность грунта | СТБ 1164.2 2009, п.п. 5.4, 7.2 | СТБ 1164.2 2009, п.п. 5.4, 7.2 |
|  | Коэффициент уплотнения | СТБ 1164.2 2009, п.5.5 | СТБ 1164.2 2009, п.5.5 |
|  | Параметры прочности грунтов насыпи | СТБ 1164.2 2009, п.5.8 | СТБ 1164.2 2009, п.5.8 |
| Фундаменты из забивных свай | Несущая способность свай | СТБ 1164.3-2009, п. 5.8 | СТБ 1164.3-2009, п. 5.8 |
| Фундаменты из буронабивных свай | Несущая способность сваи | СТБ 1164.3-2009, п. 6.15 | СТБ 1164.3-2009, п. 6.15 |
| Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | Класс бетона сваи по прочности на сжатие | СТБ 1164.3-2009, п. 7.16 | СТБ 1164.3-2009, п. 7.16 |
|  | Несущая способность сваи | СТБ 1164.3-2009, п. 7.17 | СТБ 1164.3-2009, п. 7.17 |
| Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте” | Класс бетона траншейной стены по прочности на сжатие | СТБ 1164.5-2010, п.п. 11.9, 11.10 | СТБ 1164.5-2010, п.п. 11.9, 11.10 |
| Буроинъекционные анкеры | Несущая способность анкера | СТБ 1164.4-2009, п. 10.3 | СТБ 1164.4-2009, п. 10.3 |